Производственное республиканское унитарное предприятие 
“МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД”

# Дизельный двигатель

# Д-245.9Е3 (для ПАЗ)

Каталог сборочных единиц и деталей

245.9Е3-0000100 КД

Минск 2007

Каталог сборочных единиц и деталей составил

Вилюха Эдуард Григорьевич

Ответственный за выпуск

Мелешко Евгений Евгеньевич

Тел. 8-017-218-31-67

Дизельный двигатель Д-245.9Е3 с системой топливоподачи «Common Rail»

Каталог сборочных единиц и деталей

40 страниц с рисунками

Каталог предназначен для инженерно-технических работников хозяйств.

Соответствует заводской технической документации

По состоянию на 1 декабря 2007г.

Все права зарезервированы. Копировать, тиражировать целиком или частично

без письменного разрешения УП «ММЗ» запрещено.

© УП «Минский

моторный завод» 2007

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит основную номенклатуру сборочных единиц и деталей дизельного двигателя Д-245.9Е3 с системой топливоподачи «Common Rail».

Сборочные единицы и детали расположены по группам и подгруппам в соответствии с номерами позиций на рисунках, что значительно облегчает поиск деталей в каталоге.

В графе «Наименование» применена система отступов. В первой строке указана самая крупная сборочная единица, а затем перечислены входящие в нее детали, например:

Наименование

1  2  3  4  5  6  7

Составная часть

Крепёжные детали

Сборочные единицы составной части

Крепёжные детали сборочной единицы

Более мелкое деление

Крепёжные детали

и т.д.

Цифры 1  2  3  4  5  6  7  указывают на принадлежность сборочных единиц и деталей к изделиям и служат для их отыскания. Крепёжные детали перечислены непосредственно под изделием (сборочной единицей), для крепления которого(ой) их используют, их перечисление предшествует перечислению деталей, входящих в это изделие. Крепёжные детали перечислены в том же столбце, что и изделия, с помощью которых оно крепится под заголовком «Крепёжные детали».

Для двигателях принята семизначная система нумерации сборочных единиц и деталей. Номер состоит из следующих элементов:

- первые цифры до дефиса обозначают марку двигателя, на котором впервые была применена данная деталь;

- первые две цифры после дефиса - номер группы;

- вторые две цифры - номер подгруппы;

- последние три цифры - порядковый номер детали;

- стоящие за ними буквы и цифры обозначают модификацию и исполнение сборочной единицы или детали.

Например: 240-1002015-А2-07 – блок цилиндров

10 - номер группы

02 - номер подгруппы

015- номер детали

В комплектацию двигателя входят покупные сборочные единицы и детали. К ним относятся топливная аппаратура, электрооборудование и др. Эти сборочные единицы и детали обозначены так, как это принято на заводах-изготовителях.

В связи с постоянным совершенствованием двигателя в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены изменения не отраженные в настоящем каталоге.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ

| Наименование параметров | Д-245.9Е3 |
| --- | --- |
| Тип дизеля | 4-х тактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
| Число цилиндров | 4 |
| Порядок работы | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий обьем, л | 4,75 |
| Степень сжатия (расчетная) | 171 |
| Номинальная мощность, кВт | 100 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 460 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1400 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт.ч) | 230 |
| Минимальный удельный расход топлива по внешней скоростной характеристике, г/(кВт.ч) | 200 |
| Масса, кг | 455 |
| Применяемость | для установки на одиночные грузовые автомобили, самосвалы, шасси, автобусы с колёсной формулой 4х2 и 4х4 полной массой до 12 т |

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП, ПОДГРУПП,

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

| Группа | Подгруппа | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Механизмы двигателя | 6 |
|  | 1001, 1002 | Блок цилиндров. Установка передней опоры | 6-8 |
|  | 1003, 1007 | Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов | 8-10 |
|  | 1004, 1005 | Установка поршневой группы. Вал коленчатый и маховик. Установка муфты сцепления | 10-12 |
|  | 1006 | Распределительный механизм | 12 |
| 11 |  | Система питания | 13 |
|  | 1008 | Установка турбокомпрессора | 13 |
|  | 1104, 1111 | Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры | 13-14 |
|  | 1111 | Топливный насос. Редуктор | 14-15 |
| 13 |  | Система охлаждения | 15 |
|  | 1306 | Установка корпуса термостата | 15 |
|  | 1307,1308 | Установка водяного насоса. Установка вентилятора | 15-16 |
|  |  | Система смазывания | 16 |
| 10, 14 | 1009, 1401 | Установка масляного картера | 16 |
| 10, 14 | 1017,1404 | Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (ЖМТ). Установка патрубков ЖМТ | 16-17 |
| 14 | 1402, 1403 | Установка масляного насоса. Установка приёмника масляного насоса | 17-18 |
| 11 | 1118 | Маслопроводы турбокомпрессора | 18 |
|  |  | Приводы | 18 |
| 10 | 1022 | Установка привода гидронасоса | 18-19 |
| 16 | 1601 | Установка привода и картера муфты сцепления | 19 |
| 35 | 3509 | Установка компрессора | 19-20 |
| 37 |  | Электрооборудование | 20 |
|  | 3700 | Электронный блок управления. Установка электрооборудования | 20-21 |
|  | 3701 | Установка генератора | 21 |
|  | 3708 | Установка стартера | 21 |
|  |  | Прикладывается к двигателю | 21 |

| УП "Минский Моторный Завод" |
| --- |
| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Группа 10. Механизмы двигателя Подгруппы 1001, 1002. Блок цилиндров. Установка передней опоры (Рис. 1) |
|  | 240-1001000-Б-02 | УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ | 1 |
| 1 | 240-1001015-Б-03 | ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 2 | М10-6gХ 25.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 3 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
|  | 245-1002000-Г-02 или 245-1002000-Г-03 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
|  | 50-1002040-В | ОПОРА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 1 |
| 4 | 50-1002042-В | ОПОРА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 1 |
| 5 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
| 6 | 50-1002313-В-03 | ЛИСТ ЗАДНИЙ | 1 |
| 7 | 50-1002316-А3 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА | 1 |
| 8 | 50-1002340 | ФИКСАТОР | 1 |
| 9 | 240-1002030 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 10 | 240-1002033 | ПРОКЛАДКА ЩИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 11 | 240-1002046 | ШТИФТ | 2 |
| 12 | 240-1002049 | ПРОКЛАДКА | 2 |
|  | 240-1002060-А1-02 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 13 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 14 | 240-1002055 | МАНЖЕТА 2.1-50Х70-4 | 1 |
| 15 | 240-1002065-А3 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 16 | 240-1002064-А | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 17 | 240-1002082-А1 | ПРОКЛАДКА ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 18 | 240-1002086 | ФЛАНЕЦ | 1 |
|  | 240-1002310 | УПЛОТНЕНИЕ | 1 |
|  | 240-1002300 | КОРПУС САЛЬНИКА С КОЛЬЦОМ | 1 |
| 19 | 240-1002311 | КОЛЬЦО МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 20 | 240-1002315 | КОРПУС САЛЬНИКА | 1 |
| 21 | 240-1002305 | МАНЖЕТА 1.1-100Х125-4 | 1 |
| 22 | 240-1002328 | ЗАГЛУШКА | 1 |
|  | 245-1002010-Г-01 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 23 | 50-1005019 | ШТИФТ | 2 |
| 24 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 25 | 50-1002326-В | ЗАГЛУШКА | 2 |
|  | 245-1002009-Г-01 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 26 | 50-1002327-А | ПРОБКА | 1 |
| 27 | 50-1005140-Б | КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 3 |
| 28 | 50-1005141-Б | КРЫШКА 1-ГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 29 | 50-1005152-В | КРЫШКА 5-ГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 30 | 50-1005159-Б1 | БОЛТ КРЫШКИ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 10 |
| 31 | 50-1005161 | ШАЙБА | 10 |
| 32 | 240-1002015-А2-07 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 33 | 240-1002067-А | ВТУЛКА | 3 |
| 34 | 240-1002068-А | ВТУЛКА ЗАДНЯЯ | 1 |
| 35 | 240-1002069-А | ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 37 | 245-1002022-А1 | КОЛЬЦО ГИЛЬЗЫ | 8 |
| 38 | 245-1002051-Б1 | ТРУБКА | 4 |
| 39 | 245-1002323 | ШТУЦЕР | 1 |
| 40 | И262-1002021-01 или К262-1002021-01 | ГИЛЬЗА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| 41 | ПС7-0 | КРАН | 1 |
| 42 | 245-1002048 | ШТИФТ | 2 |
|  | 245-1002080-В | УСТАНОВКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 43 | 50-1002290-Б-03 | КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 44 | 50-1021012 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 45 | 245-1002085-Р | ГОРЛОВИНА МАСЛОЗАЛИВНАЯ | 1 |
| 46 | М6-6gХ 16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 47 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 48 | 245-1002314 | ПРОКЛАДКА ЛИСТА ЗАДНЕГО | 1 |
|  | 245-1002320-Г или 245-1002320-И-01 | УСТАНОВКА МАСЛОМЕРА (на рисунке не показана) | 1 |
| 49 | 245-1002315 | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 50 | 50-4609038 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
|  | 245-1002318 | ПЛАНКА (под установку 245-1002320-И-01, на рис. не показана) | 1 |
| 51 | 245-1002325; 245-1002325-Б | ТРУБКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА (под установку 245-1002320-И-01, на рис. не показана) | 1 |
| 52 | 245-1002330-Г | ПЛАНКА (под установку 245-1002320-Г) | 1 |
| 53 | 245-1002333 | ПРОКЛАДКА | 1 |
|  | 245-1118050 | ХОМУТ (под установку 245-1002320-И-01, на рис. не показан) | 1 |
| 54 | 245-1118052 | ХОМУТ (под установку 245-1002320-Г) | 1 |
| 55 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 56 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 57 | 245-1002361-Г | СЕРЬГА | 1 |
| 58 | 245-1002362-Г | СЕРЬГА ЗАДНЯЯ | 1 |
|  | 245-1002620 | УСТАНОВКА ФЛАНЦА ПОДВОДЯЩЕГО | 1 |
| 59 | 245-1002506 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 60 | 245-1002630-А | ФЛАНЕЦ ПОДВОДЯЩИЙ | 1 |
| 61 | М8-6gХ 20.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 62 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 63 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 64 | М10-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 65 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 66 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 67 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 68 | М10-6gХ 60.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 69 | М10-6gХ75.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 70 | М12-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 71 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 7 |
| 72 | М12-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 73 | М16-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 74 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 75 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 18 |
| 76 | 12 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 77 | 12 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 7 |
| 78 | 16 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 245-1002370-Б-02 | УСТАНОВКА КАРТЕРА МАХОВИКА | 1 |
|  | 245-1002375-Б-01 | КАРТЕР МАХОВИКА | 1 |
| 79 | 245-1002312-В-05 | КАРТЕР МАХОВИКА | 1 |
| 80 | 4Х22.016 | ШПЛИНТ | 1 |
| 81 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 6 |
| 82 | М16-6gХ32.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 83 | 12 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 84 | 16 ОТ 65Г 016 | ШАЙБА | 5 |
|  | 245-1006310-Г | ПРИВОД РЕДУКТОРА | 1 |
| 85 | 245-1002036 | КРЫШКА ЛЮКА | 1 |
| 86 | 240-1002038 | ПРОКЛАДКА ЛЮКА | 1 |
| 87 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 3 |
| 88 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| Подгруппы 1003, 1007. Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов (Рис. 2) |
|  | 245-1003010-Д | УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ И ВПУСКНОГО ТРАКТА | 1 |
| 1 | 240-1002047-Б | БОЛТ | 12 |
| 2 | 240-1002047-Б-01 | БОЛТ | 4 |
| 3 | 48-1002318 | ШАЙБА | 16 |
| 4 | 50-1003070-А9 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 5 | 50-1003104-А | ГАЙКА КОЛПАКА | 4 |
| 6 | 50-1003106-01 | ШАЙБА | 4 |
| 7 | 50-1003107-А | КОЛЬЦО | 4 |
| 8 | 240-1003108 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 9 | 245-1003109 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
|  | 245-1003011-Б2-01 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 10 | 240-1003112 | ШПИЛЬКА СТОЙКИ | 4 |
|  | 245-1003013-Б2-03 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 11 | 50-1003103-А | СТАКАН | 2 |
| 12 | 240-1003027 или 240-1003027-А2 | ЗАГЛУШКА | 5 |
| 13 | 240-1003029 | ВТУЛКА | 6 |
| 14 | 240-1003037 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 15 | 245-1003015-Б2-01 или 245-1003015-Б2-03 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 16 | 245-1003018-Б1 или 245-1003018-Б2 | СЕДЛО КЛАПАНА ВПУСКНОГО | 4 |
| 17 | 245-1003019-Б1 или 245-1003019-Б2 | СЕДЛО КЛАПАНА ВЫПУСКНОГО | 4 |
| 18 | 245-1007032 | ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 8 |
| 19 | Д02-003-А | ЗАГЛУШКА | 4 |
| 20 | 50-1007053-А1 или 50-1007053-А2 | СУХАРЬ КЛАПАНА | 16 |
| 21 | 240-1007015-Б7 или 240-1007015-Б9 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 4 |
| 22 | 240-1007020-Б | МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КЛАПАНА | 8 |
| 23 | 240-1007045-А2 или ( -А3, -А4, -А10) | ПРУЖИНА КЛАПАНА НАРУЖНАЯ | 8 |
| 24 | 240-1007046-А2 или (-А3, -А4, -А5) | ПРУЖИНА КЛАПАНА ВНУТРЕННЯЯ | 8 |
| 25 | 240-1007048 | ТАРЕЛКА ПРУЖИН КЛАПАНА | 8 |
| 26 | 240-1007054 | ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА НИЖНЯЯ | 8 |
| 27 | 240-1007055 | ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ВЕРХНЯЯ | 8 |
| 28 | 260-1007014 или 260-1007014-А или 260-1007014-А1 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 4 |
|  | 245-1003030-Д | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 29 | 240-1003031 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 30 | 240-1003264-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 31 | 245-1003032 | КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 32 | 245-1003033-Г2-01 | КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ | 1 |
| 33 | 245-1003039 | ВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ | 1 |
| 34 | 245-1003270-В | ТРУБА ВОЗДУХОПОДВОДЯЩАЯ | 1 |
| 35 | КГ 1/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 36 | 2.5Х10 | ШТИФТ | 2 |
| 37 | М8-6gХ 25.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 38 | М8-6gХ 35.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 39 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 7 |
|  | 240-1007100-Б1 | МЕХАНИЗМ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 40 | 50-1007102-А1 | ОСЬ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 41 | 50-1007103-А или 50-1007103-А1 или 50-1007103-А2 | ПРУЖИНА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 3 |
| 42 | 50-1007175-Б1 | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 8 |
| 43 | 50-1007182 | ПРОБКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 2 |
| 44 | 50-1007183 | ШАЙБА ПРОБКИ | 2 |
| 45 | 50-1007212-А3 или 50-1007212-А4 | КОРОМЫСЛО КЛАПАНА СО ВТУЛКАМИ | 8 |
| 46 | 240-1007151-Б-01 240-1007151-Б | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ (не показана) | 1 1 |
| 47 | 240-1007152-Б-01 240-1007152-Б | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ (не показана) | 1 1 |
| 48 | 240-1007185 | ФИКСАТОР ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 1 |
| 49 | Д02-063 | ГАЙКА | 8 |
| 50 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 51 | 240-1007310-Б1 | ШТАНГА | 8 |
| 52 | 240-1007375-А1 или 240-1007375-А2 | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА (входит в установку блока цилиндров 245-1002000-Г) | 8 |
|  | 245-1014500 | УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАКРЫТОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА | 1 |
| 53 | 240-1002444-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 54 | 245-1003122-Б | КОЛПАК КРЫШКИ | 1 |
| 55 | 245-1014440 | СТАКАН С ТРУБКОЙ | 1 |
| 56 | 245-1014445 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 57 | 245-1014501 | КОРПУС КЛАПАНА | 1 |
| 58 | 245-1014502 | КРЫШКА | 1 |
| 59 | 245-1014503 | МЕМБРАНА | 1 |
| 60 | 245-1014507 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ВЕНТИЛЯЦИИ | 1 |
| 61 | 242-3509213 | ШТУЦЕР | 1 |
| 62 | М8-6gХ55.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 63 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 64 | 50-1003119 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 65 | 50-1015598 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 |
| 66 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 67 | М12-6Н.6(S18) | ГАЙКА | 4 |
| 68 | М8-6gХ 20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 69 | М8-6gХ 30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 70 | М8-6gХ 35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 71 | М8-6gХ 80.88.35 или 240-1022070-03 | БОЛТ | 1 |
| 72 | М12-6gХ 85.88.35 | БОЛТ | 2 |
| 73 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 74 | 12.01.08КП | ШАЙБА | 2 |
| 75 | 245-3700002 | КРОНШТЕЙН | 4 |
| 76 | 11 720 720 или СН-07-23 | СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ AET "Tolmin" (Словения) ФГУП УАПО г.Уфа | 4 |
| Подгруппы 1004, 1005. Установка поршневой группы. Вал коленчатый и маховик. Установка муфты сцепления (Рис. 3) |
|  | 245-1005015-Б-12 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (входит в сборку блока цилиндров 245-1002010-Г-01 ) | 1 |
| 1 | 50-1005019 | ШТИФТ | 1 |
| 2 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 5 |
| 3 | 50-1005043 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ЗАДНИЙ | 1 |
| 4 | 50-1005157-В | ЗАГЛУШКА | 4 |
| 5 | 50-1005191-А | ТРУБКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 4 |
| 6 | 240-1005030-А1 | ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
|  | 245-1005014-Б-04 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 1 |
| 7 | 240-1005017 | ПРОТИВОВЕС КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 4 |
| 8 | 240-1005018 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВОВЕСА | 8 |
| 9 | 240-1005024 | ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ | 8 |
| 10 | 245-1005020-Б-04 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 1 |
| 11 | 4х22 | ШПЛИНТ | 4 |
| 12 | 6Х9 | ШПОНКА | 3 |
|  | 245-1005100 | КОМПЛЕКТ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ (входит в сборку блока цилиндров 245-1002010-Г-01) | 1 |
| 13 | 245-1005170 | Вкладыш коренной | 4 |
| 14 | 245-1005171 | Вкладыш коренной | 4 |
| 15 | 245-1005177 | Вкладыш коренной | 1 |
| 16 | 245-1005178 | Вкладыш коренной | 1 |
| 17 | А23.01-10401-А | Полукольцо | 2 |
| 18 | А23.01-10403-А | Полукольцо | 2 |
|  | 245Е3-1004000 | УСТАНОВКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ | 1 |
|  | 245Е3-1004010 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ | 4 |
|  | 245-1004100-Е | ШАТУН | 4 |
| 19 | 50-1004182-А1 | БОЛТ ШАТУННЫЙ (А20.07.002) | 8 |
| 20 | 50-1004188 | ГАЙКА ШАТУННОГО БОЛТА (А20.03.001) | 8 |
| 21 | 245-1004112-Д | ШАТУН | 4 |
| 22 | 240-1004125-А | КРЫШКА ШАТУНА | 4 |
| 23 | 245-1004190 | ШАЙБА | 8 |
| 24 | 245-1004115-А | ВТУЛКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА | 4 |
| 25 | А245-1004021-Б или К.343N-7 или 245-1004021-Б, 245-1004021-Б-01, /-02 | ПОРШЕНЬ (пр-ва фирмы «Алмет», Чехия) (пр-ва фирмы «Петар Драпшин», Сербия) | 4 |
| 26 | К245-1004042-Б | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | 4 |
| 27 | А 42 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ (ГОСТ 13943-86) | 8 |
| 28 | 24-110-30-01 или А1 KD 110DNAA | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) (пр-ва фирмы «IHR», Германия) | 4 |
| 29 | 30-110-25-02 или XBL 01558VT | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) (пр-ва фирмы «IHR», Германия) | 4 |
| 30 | 64-110-50-02 или XEL 01558ED | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) (пр-ва фирмы «IHR», Германия) | 4 |
|  | 245-1004140 | КОМПЛЕКТ ВКЛАДЫШЕЙ ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| 31 | 245-1004158 | ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ | 8 |
| 32 | 50-1005033 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА (входит в сборку блока цилиндров 245-1002000-Г) | 1 |
| 33 | 245-1005042 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПЕРЕДНИЙ (входит в сборку блока цилиндров 240-1002000-Г) | 1 |
|  | 240-1005110-74 или 240-1005110-71 | УСТАНОВКА МАХОВИКА (на рис. не показана) | 1 |
| 34 | 245-1005127 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА | 7 |
| 35 | 245-1005128 | ШАЙБА | 7 |
|  | 245-1005112 | ШТИФТ (под установку 240-1005110-71, на рис. не показан) | 3 |
|  | 245-1005114-З-06; 240-1005114-Л-06 | МАХОВИК (под установку 240-1005110-71, на рис. не показан) | 1 |
| 36 | 50-1005121-А | ВЕНЕЦ МАХОВИКА | 1 |
| 37 | 245-1005120-З; 240-1005120-Л | МАХОВИК (под установку 240-1005110-71, на рис. не показан) | 1 |
|  | 245.9-1005130-01 | УСТАНОВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
|  | 245.9-1005137-Б-01 | ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 38 | 245-1005131-З1-01 | ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 39 | 245.9-1005139-Б | ПРОСТАВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 40 | 2.5х10 | ШТИФТ | 2 |
| 41 | М8-6gХ 14.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 42 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 43 | 245-1005054-В | БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 44 | 245-1005132-В | КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ | 1 |
| 45 | 245-1005133-В | КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ | 1 |
| 46 | 245-1005134-В | ВТУЛКА | 1 |
|  | 245-1005009-З-02 или 245-1005009-Е-01 | УСТАНОВКА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ (с маховиком 245-1005120-З) (с маховиком 240-1005120-Л, на рис. не показана) | 1 |
| 47 | 15 3482 1255 12; 4301-1601090-20 | ДИСК НАЖИМНОЙ С КОЖУХОМ (под установку 245-1005009-З-02, пр-ва фирмы «ZF-Sachs», Германия) (под установку 245-1005009-Е-01, на рис. не показан) | 1 |
| 48 | 38 1878 0023 07; БВЗ-972271 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ (под установку 245-1005009-З-02, пр-ва фирмы «ZF-Sachs», Германия) (под установку 245-1005009-Е-01, на рис. не показан) | 1 |
| 49 | 180205К1С17 | ПОДШИПНИК | 1 |
| 50 | М8-6gХ50.88.35.016 М10-6gХ45 | БОЛТ (под установку 245-1005009-З-02) (под установку 245-1005009-Е-01, на рис. не показан) | 9 |
| 51 | 8Т 65Г 06; 10 ОТ 65Г 06 | ШАЙБА (под установку 245-1005009-З-02) (под установку 245-1005009-Е-01, на рис. не показана) | 9 |
| Подгруппа 1006. Распределительный механизм (Рис. 4) |
|  |  | Сборочные единицы и детали входят в сборку блока цилиндров 245-1002000-Г-02 и 245-1002000-Г-03 |  |
| 1 | 50-1006021-Б | ПЛАНКА УПОРНАЯ | 1 |
| 2 | 50-1006247 | ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 3 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 50-1006250-В | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ (входит в сборку блока 245-1002010-Г-01) | 1 |
| 5 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 6 | 50-1006252-В1 | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 7 | 50-1006253 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
|  | 240-1006240-А1 или 240-1006240-А2 | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СО ВТУЛКОЙ | 1 |
| 8 | 240-1006244-Б или 240-1006244-Б1 | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 1 |
| 9 | 240-1006246 | ВТУЛКА | 1 |
| 10 | 50-1006254 | ПЛАНКА | 1 |
| 11 | М 8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 12 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 245-1006010-Б1-01 | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 13 | 50-1002326-В | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 14 | 50-1006017-Б | ШАЙБА | 1 |
| 15 | 50-1006018 | ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА УПОРНАЯ | 1 |
| 16 | 240-1006214-А1 | ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | 1 |
| 17 | 245-1006015-Б1 | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 18 | 245-1006020 | БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 19 | 6Х9 | ШПОНКА | 1 |
| 20 | 245-1006311-В1 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА | 1 |
| 21 | 50-1006315-Б4 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 22 | М10-6Н.12.40Х.016 | ГАЙКА входят в установку 245-1006310-Г - привод | 3 |
| 23 | 260-1111208 | ШАЙБА редуктора | 3 |
| Группа 11. Система питания Подгруппа 1008. Установка турбокомпрессора (Рис. 5) |
|  | 245.7-1008040-В | УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | С14-194-01 | ТУРБОКОМПРЕССОР (пр-ва фирмы «Турбо», Чехия) | 1 |
| 2 | 245-1008016-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 245-1008024 | БОЛТ | 4 |
| 4 | 245-1008025-П | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ | 1 |
| 5 | 245-1008026 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА КРАЙНЯЯ | 2 |
| 6 | 245-1008027 | ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА СРЕДНЯЯ | 1 |
| 7 | 245-1008183-Г | ФЛАНЕЦ | 1 |
| 8 | 245-1205614-Б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | 245-3701069 | ШАЙБА | 6 |
| 10 | 265-1205028 | БОЛТ | 4 |
| 11 | М12-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 6 |
| Подгруппы 1104, 1111. Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (с системой топливоподачи «Common Rail») (Рис.6) |
|  | 245-1111000–CR | УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | 1 |
| 1 | 0 445 120 141 | ИНЖЕКТОР CRIN2 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 4 |
| 2 | 0 445 224 047 | РЭЙЛ LWRN3 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 3 | WDK 962/12 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (пр-ва фирмы «MANN+HUMMEL», Германия) | 1 |
| 4 | N2095 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 5 | N2096 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. пр-ва фирмы | 1 |
| 6 | N2097 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «GUIDO», | 1 |
| 7 | N2098 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Германия | 1 |
| 8 | N2099 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. | 1 |
| 9 | 263-1111318-CR | СКОБА | 4 |
| 10 | 263-1111319-CR | НАКЛАДКА | 4 |
| 11 | 263-1111317-CR | ВТУЛКА | 4 |
| 12 | 245-1104180-CR-01 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=330 мм) | 1 |
| 13 | 245-1104180-CR-02 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=155 мм) | 2 |
| 14 | 245-1104185-CR | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 15 | 245-1104320-CR | ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ | 1 |
| 16 | 245-1111010-CR | РЕДУКТОР (отдельно смотрите на рис.7) | 1 |
| 17 | 245-1111025-CR | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ШЕСТЕРНЕЙ (отдельно см. на рис.7) | 1 |
| 18 | 245-1111034-CR | ВТУЛКА | 2 |
| 19 | 245-1111035-CR | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 20 | 245-1111113 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 2 |
| 21 | 245-1104143-CR | ПРОКЛАДКА | 4 |
|  | 245-1117075 | КОРПУС ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА | 1 |
| 22 | 245-1117079 | ШТУЦЕР | 1 |
| 23 | 245-1117081 | КРЫШКА | 1 |
| 24 | Д18-055-А | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 25 | 245-1117105 | ШТУЦЕР С ПРОБКОЙ | 1 |
| 26 | 240-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 4 |
| 27 | 240-1111103-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 28 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 8 |
| 29 | Д18-051-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 5 |
| 30 | Д18-055-А | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 18 |
| 31 | 024-030-36-2-2 | КОЛЬЦО | 4 |
| 32 | 12-18 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| 33 | М8-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 34 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 35 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 36 | М10-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 37 | М10-6gХ120.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 38 | М10х35.88.35.016 | БОЛТ DIN 912 | 2 |
| 39 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 40 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 12 |
| Подгруппа 1111. Топливный насос. Редуктор (Рис. 7) |
|  | 245-1111010-CR | РЕДУКТОР | 1 |
| 1 | 245-1111113-CR | ФЛАНЕЦ | 1 |
| 2 | 245-1111114-CR | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 245-1111116-CR | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 |
| 4 | 245-1111117-CR | КРЫШКА РЕДУКТОРА | 1 |
| 5 | 245-1111118-CR | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 6 | 245-1111119-CR | ЖИКЛЕР | 1 |
|  | 245-1111120-CR | ВАЛ РЕДУКТОРА | 1 |
| 7 | 245-1006210 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЕДУЩАЯ СО ШТИФТАМИ | 1 |
| 8 | 245-1111121-CR | ВАЛ | 1 |
| 9 | 6х9 | ШПОНКА | 1 |
| 10 | 245-1111122-CR | ВТУЛКА РАСПОРНАЯ | 1 |
| 11 | 245-1111126-CR | ГАЙКА ШЛИЦЕВАЯ | 1 |
| 12 | 245-1111127-CR | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 2 |
| 13 | 245-1111128-CR | ШАЙБА СТОПОРНАЯ МНОГОЛАПЧАТАЯ | 1 |
|  | 245-1111320-CR | ФЛАНЕЦ ПРИВОДА | 1 |
| 14 | 245-1006321-CR | ФЛАНЕЦ ПРИВОДА | 1 |
| 15 | 245-1121059-Б | ШПИЛЬКА | 3 |
| 16 | 307 | ПОДШИПНИК | 2 |
| 17 | 4х6,5 | ШПОНКА | 1 |
| 18 | 2.6х14 | ШТИФТ | 2 |
| 19 | М16-6Н.5.06 | ГАЙКА | 1 |
| 20 | М-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 21 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 22 | 6 65Г 016 | ШАЙБА | 2 |
| 23 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 2 |
| 24 | 16.01.08кп.016 | ШАЙБА | 1 |
|  | 245-1111025-CR | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С ШЕСТЕРНЕЙ | 1 |
| 25 | 245-1006313 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 26 | 245-1111031-CR | ШТУЦЕР | 4 |
| 27 | 240-3707124 | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 28 | СР3.3: А 413 030 323 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 29 | 100-105-20-2-4 | КОЛЬЦО ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 30 | М18х1,5 (S27) | ГАЙКА поставляются в составе топливного насоса | 1 |
| 31 | 18 | ШАЙБА высокого давления | 1 |
| Группа 13. Система охлаждения Подгруппа 1306. Установка корпуса термостата (Рис. 8) |
|  | 245-1306030-В-02 | УСТАНОВКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 1 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М8-6gХ95.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | 50-1401067 | ШАЙБА | 4 |
| 4 | 50-1306026 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 5 | 50-1306028-Б3 или 50-1306028-Б4 | ШЛАНГ ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 6 | 20-32 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
|  | 245-1306040-Б-02 | КОРПУС ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 7 | 245-1306021-Б-03 | КОРПУС НИЖНИЙ | 1 |
| 8 | 245-1306023 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | 245-1306025 | КРЫШКА КОРПУСА | 1 |
| 10 | 245-1306027 | ШТУЦЕР | 1 |
| 11 | 265-3509030-А | ШТУЦЕР | 1 |
| 12 | 50-1401067 | ШАЙБА | 4 |
| 13 | ТС107-1306100-04М или ТА107-04 или ТКСИ.423117.061-01 (ТР4-02) | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | 1 |
| 14 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 15 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 16 | 245-3700004 | КРОНШТЕЙН | 2 |
| Подгруппы 1307 и 1308. Установка водяного насоса. (Рис. 9) |
|  | 245-1307000-15 | УСТАНОВКА ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 1 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М10-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 3 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 4 | 50-1307048-Б | ПРОКЛАДКА КОРПУСА | 1 |
|  | 245-1307012-А1-15 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 5 | 50-1307049-А | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 |
| 6 | 245-1306031 | ШТУЦЕР | 1 |
|  | 245-1307010-А1-10 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 7 | 50-1005161 | ШАЙБА | 1 |
| 8 | 240-1307064 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
| 9 | 240-1307074-В | КРЫЛЬЧАТКА | 1 |
| 10 | 240-1307075 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 11 | 245-1307025-01 | КОРПУС ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 12 | 245-1307052-Г | ВАЛ | 1 |
| 13 | 245-1307162 | ШКИВ ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 14 | 245-1307084 или 245-1307084-Б | ВТУЛКА | 1 |
| 15 | 245-1307094 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
| 16 | 1160305 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ | 2 |
| 17 | Sp/1341 | САЛЬНИК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 18 | М16Х1,5-6Н.6.016 | ГАЙКА | 1 |
| 19 | КГ 3/8". А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 20 | 5х7,5 | ШПОНКА | 1 |
|  | 245-1307110-Б | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 21 | 245-1306027 | ШТУЦЕР | 1 |
| 22 | 245-1306031 | ШТУЦЕР | 1 |
| 23 | 245-1307044-Б1 | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 24 | М8-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 25 | 50-1401067 | ШАЙБА | 2 |
| Группа 14. Система смазывания Подгруппы 1009, 1401. Установка масляного картера (Рис.10) |
|  | 240-1401010-А-03 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 1 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 18 |
| 2 | М8-6gХ55.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 3 | 50-1401067 | ШАЙБА | 22 |
| 4 | 50-1401063-В1 | ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА | 2 |
| 5 | 240-1401059-А1 | УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ | 1 |
| 6 | 240-1401065-А1 | УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕЕ | 1 |
|  | 245-1009005-01 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 7 | 240-1401015-А2-03 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 8 | 240-1401168 | ШАЙБА | 1 |
| 9 | 50-1401166-А1 | ПРОБКА | 1 |
| 10 | 016-021-30-2-1 | КОЛЬЦО | 1 |
| Подгруппа 1017, 1404. Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником (ЖМТ). Установка патрубков ЖМТ (Рис. 11) |
|  | 245-1017000-В-01 | УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА С ЖМТ | 1 |
| 1 | М10-6gХ 30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 2 | М10-6gХ 50.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
|  | 245-1017010-В1-01 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ С ЖМТ |  |
| 3 | 245-1017005-А или ТЖМ-6500 | ТЕПЛООБМЕННИК ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 4 | 245-1017012-Б | ШТУЦЕР | 1 |
|  | 245-1017015-В | КОРПУС ФИЛЬТРА |  |
| 5 | 245-1017025 | КОРПУС ФИЛЬТРА | 1 |
| 6 | 50-1404071-А | КЛАПАН ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 7 | 50-1404072 | ПРОБКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 1 |
| 8 | 50-1404075 | ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА | 2 |
| 9 | 50-1404083-А1 | ПРУЖИНА СЛИВНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 10 | Д18-055-А или Д18-055-А-01 или А23.10.002 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 11 | Д09-035-А | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА | 2 |
| 12 | КГ 1/8” А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 13 | КГ 1/4” А12.016 | ПРОБКА | 1 |
| 14 | ФМ009-1012005 или М5101 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 1 |
| 15 | 50-1404068 | ПРОКЛАДКА КОРПУСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 16 | 36-1104788 | ПРОКЛАДКА | 4 |
|  | 245-1307001-В | УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ ЖМТ | 1 |
| 17 | 245-1017112 | ПРОБКА | 2 |
| 18 | 245-1307214 | ШЛАНГ ПОДВОДЯЩИЙ | 1 |
| 19 | 240-1401168 | ШАЙБА | 2 |
| 20 | 18х27-1,6 | РУКАВ (L=340 мм) | 1 |
| 21 | 20-32 “NORMA-TORRO” | ХОМУТ | 4 |
| Подгруппа 1403. Установка масляного насоса. Установка приемника масляного насоса. (Рис. 12) |
|  | 240-1400010-Б-01 | УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 1 | М12-6gХ35.88.35.016 или М12-6gХ40.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | 12Т 65Г 06 или 12.ОТ.65Г.06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 240-1402000-А3 | УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 3 | 50-1402053 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА | 1 |
| 4 | 240-1402010-А3 | МАСЛОПРИЕМНИК | 1 |
| 5 | М8-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 6 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 7 | 50-1403015-А | ПАТРУБОК ОТВОДЯЩИЙ | 1 |
| 8 | М8-6gХ20.88.35 | БОЛТ | 4 |
| 9 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 10 | 50-1403033 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА | 2 |
|  | 50-1403010-Б1 | НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 11 | М8-6gХ50.88.35 | БОЛТ | 4 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 13 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
|  | 50-1403110-Б | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 14 | 50-1403115-Б | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДОМАЯ | 1 |
| 15 | Д08-002-А или А57.03.028-А | ВТУЛКА КОРПУСА МАСЛЯНОГО НАСОСА ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 16 | 50-1403125-Б | ПАЛЕЦ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 17 | 50-1403233 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
|  | 240-1403020 | КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 18 | 240-1403025 | КОРПУС МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 19 | 50-1403019-Б или А57.03.026-А | ВТУЛКА КОРПУСА | 1 |
|  | 240-1403120-А-01 | ВАЛ | 1 |
| 20 | 50-1403052-В | ВАЛИК МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 21 | 50-1403075-В | ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА ВЕДУЩАЯ | 1 |
|  | 240-1403150 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 22 | 240-1403155 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 23 | 50-1403012-Б или А57.03.027-А | ВТУЛКА КОРПУСА | 1 |
| 24 | 50-1403228-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| Подгруппа 1118. Маслопроводы турбокомпрессора (Рис. 13) |
|  | 245-1118000-В | МАСЛОПРОВОДЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | 245-1118010-У | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ | 1 |
| 2 | 245-1118016 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 245-1118030-П | ТРУБКА СЛИВНАЯ | 1 |
| 4 | 245-1118034-Б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 5 | М8-6gХ 20.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 6 | 245-1118015-Б | ШТУЦЕР | 1 |
| 7 | 245-1118020-А1 | КРЫШКА | 1 |
| 8 | 240-1002444-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 9 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 10 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 11 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 12 | 245-1118050 | ХОМУТ | 1 |
| 13 | 245-1118055 | ПЛАНКА | 1 |
| 14 | 260-1118007 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 15 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 16 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 17 | 6.01.08КП.016 | ШАЙБА | 1 |
| 18 | 50-1306028-Б3 или 50-1306028-Б4 | ШЛАНГ ТЕРМОСТАТА | 1 |
| 19 | 20-32 "NORMA TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| Приводы Подгруппа 1022. Установка привода гидронасоса (Рис.14) |
|  | 240-1022035 | УСТАНОВКА ПРИВОДА | 1 |
| 1 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 2 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | М8-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
| 5 | 50-1022068 | КРЫШКА | 1 |
| 6 | 240-1022062 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 7 | 240-1022075-А1 | ПРОКЛАДКА | 1 |
|  | 240-1022030 | ПРИВОД ГИДРОНАСОСА | 1 |
| 8 | 240-1022061-Б | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ГИДРОНАСОСА | 1 |
| 9 | 240-1022069 | КОРПУС | 1 |
| 10 | 240-1307064-01 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
| 11 | В25 | КОЛЬЦО | 1 |
| 12 | 205К | ШАРИКОПОДШИПНИК | 2 |
| 13 | М8-6gХ100.88.35.016 | БОЛТ (входит в установку генератора 245-3701050-А-19) | 1 |
| Подгруппа 1610. Установка привода и картера муфты сцепления (Рис. 15) |
|  | 245-1610005-Е | УСТАНОВКА ПРИВОДА И КАРТЕРА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ (под установку муфты сцепления 245-1005009-З-02, к сцеплению фирмы «ZF-Sachs») | 1 |
| 1 | 4370-1601203 | ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 2 | 4370-1601215-060 или 245-1601215 | ВАЛ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 3 | 245-1601313-А-01 | КАРТЕР МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
| 4 | 245-1601315-Б2 | КРЫШКА | 1 |
| 5 | 245-1601202 | БОЛТ | 2 |
| 6 | 240-1003027 или 260-1003027-А2 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 7 | 50-1601218 | ШПОНКА | 1 |
| 8 | 36-1601016 | КОРПУС | 1 |
| 9 | 304817-П | МАСЛЕНКА | 2 |
| 10 | 24х6х4-1б | КОЛЬЦО | 1 |
| 11 | М6-6Н.6.016 | ГАЙКА | 2 |
| 12 | М8-6gХ12.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 13 | М10х1,25-6gх30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 14 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 11 |
| 15 | 8 65 06 | ШАЙБА | 4 |
| 16 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 12 |
|  | 245-1601005-З | УСТАНОВКА ПРИВОДА И КАРТЕРА МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ (под установку муфты сцепления 245-1005009-Е-01) (на рисунке не показана) | 1 |
|  | 494560-1602046 или 245-1602046 | ВИЛКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
|  | 245-1601313-В-02 | КАРТЕР МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
|  | 245-1601315-Б2 | КРЫШКА | 1 |
|  | 50-1002034 | ШТИФТ | 2 |
|  | 304817-П | МАСЛЕНКА | 2 |
|  | М8-6gХ12.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
|  | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 10 |
|  | 8 65 06 | ШАЙБА | 4 |
|  | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 10 |
| Подгруппа 3509. Установка компрессора (Рис. 16) |
|  | 245-3509100-Б | УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | 260-3509040-А | Штуцер | 1 |
| 2 | 245-1306027 | Штуцер | 1 |
|  | 245-3509025-А | Компрессор со шкивом | 1 |
| 3 | 245-3509102 | Шкив | 1 |
| 4 | 5336-3509012-02 | Компрессор | 1 |
| 5 | 245-3509103 | Прокладка | 1 |
|  | 245-3509130-Б | Плита со шпильками | 1 |
| 6 | 245-3509105 | Шпилька | 2 |
| 7 | 245-3509110-Б | Плита | 1 |
| 8 | 240-3509037-А | Прокладка | 1 |
| 9 | 240-3509150 | Маслопровод (L=352 мм) | 1 |
| 10 | 240-3509232 | Штуцер | 1 |
| 11 | 36-1104787 | Болт штуцера | 1 |
| 12 | 36-1104788 | Прокладка | 3 |
| 13 | 20(29-1,6 | Рукав (L=375 мм) | 1 |
| 14 | 20(29-1,6 | Рукав (L=545 мм) | 1 |
| 15 | ХС-26.016 | Хомут СТЯЖНОЙ | 4 |
| 16 | М10-6Н.6.016(S16) | Гайка | 3 |
| 17 | М10-6g(25.88.35.016 | Болт | 4 |
| 18 | М10-6g(30.88.35.016 | Болт | 1 |
| 19 | М10-6g(40.88.35.016 | Болт | 1 |
| 20 | 10.65Г.06 | Шайба | 7 |
| Группа 37. Электрооборудование Подгруппа 3700. Электронный блок управления . Установка электрооборудования (Рис. 17) |
| 1 | 0 281 020 112: 245-3763001-01; 245-3763001-02 | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SG EDC7UC31 (без программного обеспечения) (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) запрограммированный (для ПАЗ-32054); запрограммированный (для ПАЗ-4234) | 1 |
|  | 245-3700040-02 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 1 |
| 2 | 0 281 002 209 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ WTF (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 3 | 0 281 002 576 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ LDF6T (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 1 |
| 4 | 0 261 230 112 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ODFT (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 2 |
| 5 | 0 281 006 009 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ DG6 (пр-ва фирмы «BOSCH», Германия) | 2 |
| 6 | 245-1002401-Б | ПЛИТА КРОНШТЕЙНА | 1 |
| 7 | 245-1002403 | ВТУЛКА КРОНШТЕЙНА | 2 |
| 8 | 245-3700001 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 9 | 245-3700005 или М2-14.13.238 | НАКОНЕЧНИК РЕЗИНОВЫЙ | 4 8 |
| 10 | 245-3724030 или 0280 B01 614-01 | ЖГУТ СЕНСОРНЫЙ | 1 |
| 11 | 245-3724130 или 0280 B01 615-01 | ЖГУТ ИНЖЕКТОРНЫЙ | 1 |
| 12 | 80-3723045 или 6430-3724624 | МАНЖЕТА ХОМУТ | 11 11 |
| 13 | М4-6Н.6.016 (S7) | ГАЙКА | 8 |
| 14 | М6-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ DIN 6921 | 3 |
| 15 | М6-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ DIN 6921 | 3 |
| 16 | М6-6gХ14.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 17 | М8-6gХ70.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 18 | 4 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 19 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 20 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 21 | 4.01.08кп.016 | ШАЙБА | 8 |
| 22 | 6.01.08кп.016 | ШАЙБА | 3 |
| 23 | 8.01.08кп.016 | ШАЙБА | 2 |
| Подгруппа 3708. Установка генератора (Рис. 18) |
|  | 245-3701050-А-19 | УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА | 1 |
| 1 | 240-3701056-Д | КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА | 1 |
| 2 | 245-3701063-Б | ПЛАНКА | 1 |
| 3 | 245-3701069 | ШАЙБА | 2 |
| 4 | 245-3701057 | ВТУЛКА | 1 |
| 5 | М8-6Н.6.016(S13) | ГАЙКА | 1 |
| 6 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 7 | М8-6gХ100.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 8 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 9 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| Подгруппа 3708. Установка стартера (Рис. 19) |
|  | 245-3708030-31 | УСТАНОВКА СТАРТЕРА | 1 |
| 1 | AZJ 3381 или 7402.3708000 | СТАРТЕР | 1 |
| 2 | М12-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | М12-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 4 | 12 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| Прикладывается к двигателю |
|  | 245-1001035 или 245-1001035-А или 245-1001035-А1 | ПОДУШКА БОКОВОЙ ОПОРЫ | 2 |
|  | 250-1172010 | ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА | 1 |
|  | 245-1602052 | МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 1 |
|  | 07 3151 000 079 | МУФТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ KZI-3 (к сцеплению пр-ва фирмы «ZF-Sachs», Германия) | 1 |
|  | ДСФ-65 | ДАТЧИК СИГНАЛИЗАТОРА ЗАСОРЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
|  | 70-3407038-Б1 | МУФТА УГЛОВАЯ | 1 |
|  | 2 кл. I-11х10-1250 или SPA-1250 или SPA/S-1250 или AVX 13-1250 | РЕМЕНЬ | 1 |

Рис. 1 Блок цилиндров. Установка передней опоры.

Рис. 2 Установка головки цилиндров и впускного тракта. Клапаны и толкатели клапанов.

Рис. 3 Установка поршневой группы. Вал коленчатый и маховик. Установка муфты сцепления.

Рис. 4 Распределительный механизм.

Рис. 5 Установка турбокомпрессора.

Рис. 6 Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры.

Рис. 7 Топливный насос. Редуктор.

Рис. 8 Установка корпуса термостата.

Рис. 9 Установка водяного насоса.

Рис.10 Установка масляного картера.

Рис. 11 Установка масляного фильтра с жидкостно-масляным теплообменником.

Установка патрубков ЖМТ.

Рис. 12 Установка масляного насоса. Установка приёмника масляного насоса.

Рис. 13 Маслопроводы турбокомпрессора.

Рис. 14 Установка привода гидронасоса.

Рис. 15 Установка привода и картера муфты сцепления.

Рис. 16 Установка компрессора.

Рис. 17 Электронный блок управления. Установка электрооборудования.

Рис. 18 Установка генератора.

Рис. 19 Установка стартера.